## Slide 1
Die Fourier-Analyse
Durch die Fourier-Analyse wird ein Sprachsignal in in Sinusoiden zunehmender Frequenz zerlegt, sodass wenn diese summiert werden, das Signal genau rekonstruiert wird.
Ein Spektrum ist eine Abbildung der Amplituden dieser Sinusoiden als Funktion ihrer Frequenz – bis zur Nyquist Frequenz.
Im digitalen Bereich wird die Fourier-Analyse durch die DFT (diskrete Fourier Transformation) durchgeführt oder eher mit dem FFT (Fast Fourier Transformation).

## Slide 2
Abtastrate
fs
Hz
FFT-Length
N
Punkte
FFT-Dauer
d = 1000 N/fs
ms
Nyquist-Frequenz
fmax = fs/2
Hz
Frequenz-Auflösung
fres = fs/N
Hz
Anzahl der Spektralkomponente
fnum = (N/2) + 1
Punkte
Grundeigenschaften der digitalen Fourier-Analyse
von einer Potenz 2 (32, 64, 128, 256...)